## Slide 1: Heuristique de Placement et Chainage de Fonction de Services décomposées en micro-services
ROADEF 2023
Optimisation dans les réseaux télécom
23/02/2023 – Rennes
Hichem MAGNOUCHE* – Caroline PRODHON* – Guillaume DOYEN**
*Université de Technologie de Troyes, France
**IMT Atlantique-Rennes, France

## Slide 2: Sommaire
Services à très faible latence et approche micro-services
Revue de littérature : heuristiques de placement et de chainage de VNF
Présentation de l’heuristique et analyse des résultats de tests
Synthèse et travaux futurs

## Slide 3: Sommaire
Services à très faible latence et approche micro-services
Revue de littérature : heuristiques de placement et de chainage de VNF
Présentation de l’heuristique et analyse des résultats de tests
Synthèse et travaux futurs

## Slide 4: Services à très faible latence et approche micro-services
Utilisation croissante de services à très faible latence
Temps de transit limité dans l'infrastructure du réseau
Différentes façons de réduire la latence
  Réduire les délais d'attente
  Optimisation du chaînage et du placement des fonctions réseau
  Décomposition de VNF en micro-services
SFC avec une approche de VNF monolithiques
Firewall
Optimizer video
Read
Classifier
Output
Classifier
Payload Modifier
Output
Header
Modifier
Read
Alert
Industrie 4.0
0-10ms
Téléchirugie
< 1ms
SFC avec une approche par micro-services
Notes: And our work is based on these last two items jointly. Because the existing literature treats each of the items independently which has some limits

## Slide 5: Services à très faible latence et approche micro-services
Utilisation croissante de services à très faible latence
Temps de transit limité dans l'infrastructure du réseau
Différentes façons de réduire la latence
  Réduire les délais d'attente
  Optimisation du chaînage et du placement des fonctions réseau
  Décomposition de VNF en micro-services
SFC avec une approche de VNF monolithiques
SFC avec une approche par micro-services
Firewall
Optimizer video
Read
Classifier
Payload Modifier
Output
Header
Modifier
Alert
Industrie 4.0
0-10ms
Téléchirugie
< 1ms
Notes: And our work is based on these last two items jointly. Because the existing literature treats each of the items independently which has some limits

## Slide 6: Notre approche exacte de placement et de chainage
Approche proposée [1][2]
MILP de placement et de chainage
Algorithme de prétraitement
Le prétraitement permet
  La mutualisation des micro-services
  Suppression des micro-services redondants : encapsulation et dé-encapsulation
  Détection des micro-services parallélisables
Le MILP permet
  Le placement et le chainage des micro-services
  La gestion de la parallélisation des micro-services
1 Prétraitement
2 Déploiement
SFC
Tableau Parallélisme
Tableau mutualisation
SFC mutualisée et pré-parallélisée
Configuration du réseau
Placement et chaînage optimisé
[1] H. Magnouche, G. Doyen and C. Prodhon, "Leveraging Micro-Services for Ultra-Low Latency: An optimization Model for Service Function Chains Placement," 2022 IEEE 8th International Conference on Network Softwarization (NetSoft), Milan, Italy, 2022, pp. 198-206, doi: 10.1109/NetSoft54395.2022.9844040.
[2] H. Magnouche, G. Doyen and C. Prodhon, "A Fair Approach for Micro-Services Function Chains Placement in Ultra-Low Latency Services" 2022 IEEE Transactions on Network and Service Management (Under revision)

## Slide 7: Limite et problématique
Bénéfices
  Gain d’espace avec la réduction de la longueur totale des SFC : mutualisation et parallélisme
  Meilleur taux de déploiement comparée à une approche monolithique
  Latence réduite (moy 30%) comparée à une approche monolithique
Limite
  Temps de calcul
  En moyenne 2-3h pour une instance de petite taille
      20 nœuds
      50 SFC
Problématique
  Développer une méthode qui propose des solutions en un temps acceptable
Notes: In order to try answering these challenges we move directly to the state of the art.

## Slide 8: Sommaire
Services à très faible latence et approche micro-services
Revue de littérature : heuristiques de placement et de chainage de VNF
Présentation de l’heuristique et analyse des résultats de tests
Synthèse et travaux futurs

## Slide 9: Heuristique de placement et de chainage de VNF
Dans la littérature il existe un nombre important d’heuristiques permettant la résolution de la problématique de placement et de chainage de VNF[2]
[3, 4] Proposent des heuristiques se basant sur l’algorithme de Dijkstra
  Calcul du plus court chemin (Djikstra)
  Déploient du maximum de VNF jusqu’à saturation du chemin
  [3] Suppression des nœuds saturés et re-calcul du plus court chemin
  [4] Suppression de l’arc avec le plus de latence et re-calcul du plus court chemin
Le parallélisme n’est pas mis à profit
Le calcul d’un plus court chemin secondaire n’est pas calculé d’une manière optimale
[5] Propose une Modélisation de la problématique sous forme de graphe à plusieurs niveaux
  Chaque niveau représente un déploiement d’une VNF
  S’inspire de l’algorithme de Viterbi [6] afin de réaliser le déploiement
Le parallélisme n’est pas connu avant le déploiement ce qui rend difficile la détermination du nombre de niveaux
[2] Jie Sun, Yi Zhang, Feng Liu, Huandong Wang, Xiaojian Xu, Yong Li, “A survey on the placement of virtual network functions”, Journal of Network and Computer Applications, Volume 202, 2022
[3] A. Hirwe and K. Kataoka, "LightChain: A lightweight optimisation of VNF placement for service chaining in NFV," 2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 2016, pp. 33-37
[4] : Gadre, Akshay & Anbiah, Anix & Sivalingam, Krishna. (2018). Centralized approaches for virtual network function placement in SDN-enabled networks. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2018
[5] F. Bari, S. R. Chowdhury, R. Ahmed, R. Boutaba and O. C. M. B. Duarte, "Orchestrating Virtualized Network Functions," in IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 13, no. 4, pp. 725-739, Dec. 2016
[6] G. D. Forney, "The viterbi algorithm," in Proceedings of the IEEE, vol. 61, no. 3, pp. 268-278, March 1973.

## Slide 10: Synthèse de la revue de littérature
Une approche en deux étapes se dégage de la revue de littérature
  Exemple : calcul du plus court chemin puis placement et chainage
Les méthodes issues de l’état de l’art sont applicables au placement et chainage des micro-services
Ne tirent pas profit de la caractéristique de parallélisme des micro-services qui est cruciale
  La décomposition « brute » de VNF en micro-services dégrade la latence des SFC
Nous proposons donc de développer une heuristique dédiée au micro-services
  Génère des solutions « correctes » en un temps acceptable
  Gère le parallélisme qui est une forte composante des micro-services
  Utilise une méthode optimale pour le calcul des k plus courts chemins [7]
[7] Eppstein, D. (1994). Finding the k shortest paths. UC Irvine: Donald Bren School of Information and Computer Sciences.

## Slide 11: Sommaire
Services à très faible latence et approche micro-services
Revue de littérature : heuristiques de placement et de chainage de VNF
Présentation de l’heuristique et analyse des résultats de tests
Synthèse et travaux futurs

## Slide 12: Heuristique proposée
Approche proposée
Algorithme de prétraitement
L’algorithme de prétraitement permet
  La mutualisation des micro-services
  Suppression des micro-services redondants : encapsulation et dé-encapsulation
  Détection des micro-services parallélisables
L’heuristique permet
  Le placement et le chainage des micro-services
  La gestion de la parallélisation des micro-services
1 Prétraitement
2 Déploiement
SFC
Tableau Parallélisme
Tableau mutualisation
SFC mutualisées et pré-parallélisées
Configuration du réseau
Placement et chaînage optimisé
Heuristique de placement et de chainage

## Slide 13: Présentation de l’heuristique
Entrée : ensemble de SFC, caractéristiques de l’infrastructure
Sortie : placement et chainage des SFC
      Pour chaque SFC q
      Calculer l’ensemble des plus courts chemins (algorithme d’Eppstein [7])
      Tant que la SFC q n’est pas déployée et qu’il existe un kème plus court chemin p :
      Si p dispose de la capacité mémoire nécessaire :
      Parcourir les nœuds de p en essayant de déployer chaque micro-service de q
      Création du chainage de la SFC
      Pour chaque SFC q
      Si sa latence totale (latence d’exécution + latence de passage sur les arcs) est supérieure à la latence requise
      Parcourir l’ensemble des nœuds de son chainage
      Si deux micro-services ou plus sont déployés sur un même nœud et sont parallélisables
      Les intégrer dans un ensemble de parallélisme
      Fin
Calcul des k plus court chemin se fait en O(m + n log(n) + k log(k)),
  m : nombre d’arcs, n : nombre de nœuds, k : nombre de chemin à calculer
[7] Eppstein, D. (1994). Finding the k shortest paths. UC Irvine: Donald Bren School of Information and Computer Sciences.
Déploiement
Parallélisation

## Slide 14: Paramètres d’évaluation
Approches évaluées
  Heuristique proposée
  MILP* de placement et de chainage de micro-services [1]
Paramètres des scénarios de tests
Métriques mesurées
  Taux de SFC dépassant la latence
  Moyenne du nombre de micro-services fonctionnant en parallèle
*MILP : Mixed Integer Linear Program
[1] H. Magnouche, G. Doyen and C. Prodhon, "Leveraging Micro-Services for Ultra-Low Latency: An optimization Model for Service Function Chains Placement," 2022 IEEE 8th International Conference on Network Softwarization (NetSoft), Milan, Italy, 2022, pp. 198-206, doi: 10.1109/NetSoft54395.2022.9844040.
Paramètres fixe | 
Taille des SFC | {5, 9, 15} micro-services
Latence | [4-15] ms
Paramètres Variables | Valeurs
Capacité Infrastructure | {+150%, 130%, 110%} x #Micro-services total
Nombre de SFC | {15, 30, 50}
Nombre de nœuds | {10, 14, 18}
Nombre de scénarios | 9
Nombre d’itérations | 5

## Slide 15: Analyse des résultats
Taux de SFC dépassant la latence
  La capacité des nœuds influence, très peu, le taux de SFC dépassant la latence
  Plus le nombre de SFC/nœuds est important plus le taux de dépassement est faible
Moyenne du nombre de micro-services fonctionnant en parallèle
  L’heuristique n’arrive pas à gérer correctement le parallélisme des micro-services
Chart: Capacité infrastructure
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 0.37 | 0.42 | 0.46667
Heuristique | 0.66667 | 0.63333 | 0.63333
Chart: Nombre de SFC
| 15 | 30 | 50
CPLEX | 0.67 | 0.47 | -0.03
Heuristique | 0.93 | 0.63 | 0.46
Chart: Nombre de nœuds
| 10 | 14 | 18
CPLEX | -0.01 | 0.47 | 0.23
Heuristique | 0.69 | 0.63 | 0.53
Chart: 
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 0 | 0 | 0
Heuristique | 0 | 0 | 0
Heuristique V2 | 0 | 0 | 0
Chart: Capacité infrastructure
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 0.23 | 0.21 | 0.15
Heuristique | 0.12 | 0.11 | 0.08
Chart: Nombre de SFC
| 15 | 30 | 50
CPLEX | 0.23 | 0.21 | -0.01
Heuristique | 0.14 | 0.11 | 0.15
Chart: Nombre de nœuds
| 10 | 14 | 18
CPLEX | -0.01 | 0.21 | 0.18
Heuristique | 0.22 | 0.11 | 0.09

## Slide 16: Modification 1 : Parallélisme durant le déploiement
Emplacement
Micro-service
Adapter le placement des micro-services selon leur aptitude à fonctionner en parallèle
Nouvelle approche de placement de micro-services [annexe 2]
  Le placement de chaque micro-service se fait en fonction du/des micro-service(s) précédent(s)
    Si le/les micro-service(s) précédent(s) est/sont parallélisable(s) avec le micro-service à déployer  ils seront déployés ensemble sur le nœud pouvant les accueillir (dans la mesure de la capacité des nœuds)
Exemple : déploiement du micro-service B
Modifier
A
Modifier
B
SFC prétraitée
Infrastructure
Déploiement
Modifier
A
Modifier
B
Modifier
A
Micro-service
N-PoP

## Slide 17: Modification 1 : Parallélisme durant le déploiement
Adapter le placement des micro-services selon leur aptitude à fonctionner en parallèle
Nouvelle approche de placement de micro-services [annexe 2]
  Le placement de chaque micro-service se fait en fonction du/des micro-service(s) précédent(s)
    Si le/les micro-service(s) précédent(s) est/sont parallélisable(s) avec le micro-service à déployer  ils seront déployés ensemble sur le nœud pouvant les accueillir (dans la mesure de la capacité des nœuds)
Exemple : déploiement du micro-service B
Modifier
A
Modifier
B
Infrastructure
Modifier
A
Déploiement
Modifier
A
Modifier
B
SFC prétraitée

## Slide 18: Modification 1 : Parallélisme durant le déploiement
Adapter le placement des micro-services selon leur aptitude à fonctionner en parallèle
Nouvelle approche de placement de micro-services [annexe 2]
  Le placement de chaque micro-service se fait en fonction du/des micro-service(s) précédent(s)
    Si le/les micro-service(s) précédent(s) est/sont parallélisable(s) avec le micro-service à déployer  ils seront déployés ensemble sur le nœud pouvant les accueillir (dans la mesure de la capacité des nœuds)
Exemple : déploiement du micro-service C
Modifier
A
Modifier
B
Infrastructure
Modifier
A
Modifier
C
Modifier
B
Déploiement
Modifier
B
Modifier
C
Modifier
A
SFC prétraitée

## Slide 19: Modification 1 : Parallélisme durant le déploiement
Adapter le placement des micro-services selon leur aptitude à fonctionner en parallèle
Nouvelle approche de placement de micro-services [annexe 2]
  Le placement de chaque micro-service se fait en fonction du/des micro-service(s) précédent(s)
    Si le/les micro-service(s) précédent(s) est/sont parallélisable(s) avec le micro-service à déployer  ils seront déployés ensemble sur le nœud pouvant les accueillir (dans la mesure de la capacité des nœuds)
Exemple : déploiement du micro-service C
Modifier
A
Modifier
B
Infrastructure
Modifier
C
Modifier
A
Modifier
B
Déploiement
Modifier
A
Modifier
B
Modifier
C
SFC prétraitée

## Slide 20: Modification 2 : Ordre de traitement
L’ordre de traitement des SFC impacte la qualité de la solution
Exemple :
Modifier
A
Modifier
B
SFC 1
Infrastructure
Modifier
C
Modifier
D
SFC 2
Déploiement SFC1 puis SFC2
Modifier
A
Modifier
B
Déploiement SFC2 puis SFC1
Modifier
A
Modifier
B
Modifier
C
Modifier
D

## Slide 21: Modification 2 : Ordre de traitement
Processus adaptatif permettant de déterminer le meilleur ordre de traitement
Nous proposons d’apporter des modifications à l’heuristique comme suit:
      Pour chaque SFC q
      Attribuer un score initial (identique à l’ensemble des SFC)
      Pour un certain nombre d’itération (fixer au nombre de SFC/2 [annexe 5] )
      Déployer l’ensemble des SFC selon leur score (plus petit au plus grand)
      Si une SFC ne respecte pas la latence prescrite
      Son score est augmenté (traitement non prioritaire)
      Sinon
      Son score est diminué (traitement prioritaire)
      Si une SFC est traitée en premier et qu’elle ne respecte pas la latence au bout de deux itérations : son classement est fortement détérioré

## Slide 22: Paramètres d’évaluation
Approches évaluées
  Heuristique initiale (v1) : parallélisme après déploiement, ordre de traitement aléatoire
  Heuristique modifiée (v2) : parallélisme durant le déploiement, apprentissage en ligne
  MILP de placement et de chainage de micro-services
Paramètres des scénarios de tests
Métriques mesurées
  Temps d’ exécution
  Gap d’optimalité
  Moyenne de la latence effective des SFC
Paramètres fixe | 
Taille des SFC | {5, 9, 15} micro-services
Latence | [4-15] ms
Paramètres Variables | Valeurs
Capacité Infrastructure | {+150%, 130%, 110%} x #Micro-services total
Nombre de SFC | {15, 30, 50}
Nombre de nœuds | {10, 14, 18}
Nombre de scénarios | 9
Nombre d’itérations | 5

## Slide 23: Analyse des résultats : temps d’exécution et gap d’optimalité
Scénarios | CPLEX* | Heuristique(v1) |  | Heuristique(v2) | 
 | Temps de calcul (s) | Temps de calcul (s) | Gap d’optimalité | Temps de calcul (s) | Gap d’optimalité
1 | 112,50 | 0,05 | 35% | 0,60 | 25%
2 | 5048,71 | 0,04 | 31% | 0,41 | 26%
3 | 5944,65 | 0,04 | 31% | 0,39 | 27%
4 | 4,01 | 0,02 | 32% | 0,18 | 27%
5 | 5671,60 | 0,06 | 31% | 0,36 | 25%
6 | - | 0,351 | - | 0,988 | -
7 | - | 0,507 | - | 0,605 | -
8 | 5008,70 | 0,03 | 31% | 0,09 | 25%
9 | 483,74 | 0,05 | 33% | 0,09 | 27%
Moyenne | 3051,257 | 0,128 | 32% | 0,413 | 26%
  l’heuristique V1 est 23000 fois plus rapide
  l’heuristique V2 est 7000 fois plus rapide
  * Le gap d’optimalité des solutions CPLEX est à 0

## Slide 24: Analyse des résultats : qualité de la solution
Moyenne de la latence effective des SFC
Analyse
  Heuristique V1 et V2 sont meilleures, en moyenne, en terme de latence effective des SFC
  Les heuristiques ont du mal à partager de manière équitable les ressources afin de produire une solution optimale
Chart: Capacité infrastructure
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 9 | 9.8333 | 9.1
Heuristique V1 | 8 | 8 | 8
Heuristique V2 | 8 | 9 | 9
Chart: Nombre de SFC
| 15 | 30 | 50
CPLEX | 6.6667 | 9.8333 | 0
Heuristique V1 | 7 | 8 | 9
Heuristique V2 | 7 | 9 | 10
Chart: Nombre de nœuds
| 10 | 14 | 18
CPLEX | 0 | 9.8333 | 10.5667
Heuristique V1 | 11 | 8 | 11
Heuristique V2 | 11 | 9 | 11
Chart: 
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 0 | 0 | 0
Heuristique V1 | 0 | 0 | 0
Heuristique V2 | 0 | 0 | 0

## Slide 25: Synthèse des résultats
Travaux futurs
  Etudier une approche de déploiement parallèle des SFC
  Proposer une méta-heuristique qui produit des solutions de meilleure qualité, entre 1 et 1.2, de la solution optimale
    Sélectionner une méthode de recherche locale et déterminer les mouvement possibles
  Porter les stratégies de cohabitation déjà étudiées en approche exacte au sein de l’heuristique
Chart: Latence effective de SFC
| SFC 1 | SFC 2 | SFC 3 | SFC 4 | SFC 5
CPLEX | 10 | 10 | 10 | 9 | 18
Heuristique V2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 11
Latence requise
MILP :
Les SFC ne respectant pas la latence requise, la dépassent largement
Heuristique :
Les premières SFC sont avantagées
Heuristique :
Les latence de l’ensemble des SFC sont optimisées

## Slide 26
Merci pour votre attention
Questions ?

## Slide 27: References
[1] Jie Sun, Yi Zhang, Feng Liu, Huandong Wang, Xiaojian Xu, Yong Li, “A survey on the placement of virtual network functions”, Journal of Network and Computer Applications, Volume 202, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jnca.2022.103361.
[2] A. Hirwe and K. Kataoka, "LightChain: A lightweight optimisation of VNF placement for service chaining in NFV," 2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 2016, pp. 33-37, doi: 10.1109/NETSOFT.2016.7502438.
[3] : Gadre, Akshay & Anbiah, Anix & Sivalingam, Krishna. (2018). Centralized approaches for virtual network function placement in SDN-enabled networks. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2018. 10.1186/s13638-018-1216-0.
[4] F. Bari, S. R. Chowdhury, R. Ahmed, R. Boutaba and O. C. M. B. Duarte, "Orchestrating Virtualized Network Functions," in IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 13, no. 4, pp. 725-739, Dec. 2016, doi: 10.1109/TNSM.2016.2569020
[5] G. D. Forney, "The viterbi algorithm," in Proceedings of the IEEE, vol. 61, no. 3, pp. 268-278, March 1973, doi: 10.1109/PROC.1973.9030.
[6] Eppstein, D. (1994). Finding the k shortest paths. UC Irvine: Donald Bren School of Information and Computer Sciences.
[7] H. Magnouche, G. Doyen and C. Prodhon, "Leveraging Micro-Services for Ultra-Low Latency: An optimization Model for Service Function Chains Placement," 2022 IEEE 8th International Conference on Network Softwarization (NetSoft), Milan, Italy, 2022, pp. 198-206, doi: 10.1109/NetSoft54395.2022.9844040.

## Slide 28: Annex 1 : SFC used in evaluation
Les SFC sont composes des VNF suivantes :
  Firewall : Read, Header Classifier, Alert, Drop, Output
  NAT : Read, Header Classifier, Modifier, Output
  Traffic monitor : Read, CheckIP Header, http Classifier, Output
  IPS : Read, Payloead Classifier, Header Classifier, Count URL
Chaque SFC est composée entre 2-5 SFC

## Slide 29: Annexe 2 : algorithme de déploiement de micro-services : parallélisme

## Slide 30: Annexe 3 : Heuristique V1 vs V2 vs Cplex en terme de nombre de parallélisme
Moyenne du nombre de micro-services fonctionnant en parallèle par scénario
Chart: Capacité infrastructure
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 0.23 | 0.21 | 0.15
Heuristique (V1) | 0.12 | 0.11 | 0.08
Heuristique (V2) | 0.12 | 0.14 | 0.13
Chart: Nombre de SFC
| 15 | 30 | 50
CPLEX | 0.23 | 0.21 | -0.01
Heuristique (V1) | 0.14 | 0.11 | 0.15
Heuristique (V2) | 0.16 | 0.14 | 0.17
Chart: Nombre de nœuds
| 10 | 14 | 18
CPLEX | -0.01 | 0.21 | 0.18
Heuristique (V1) | 0.22 | 0.11 | 0.09
Heuristique (V2) | 0.25 | 0.14 | 0.1
Chart: 
| 1.5 | 1.3 | 1.1000000000000001
CPLEX | 0 | 0 | 0
Heuristique V1 | 0 | 0 | 0
Heuristique V2 | 0 | 0 | 0

## Slide 31: Annexe 4 : gap de latence Micro-services vs Monolithique
Micro has the worst latency gap
  The "raw" decomposition into micro-services increases the number of entities deployed and therefore the communication within the network
MicroMP achieves the best performance
  Mutualization reduces the length of SFCs
  Parallelism reduces execution latency
Latency gain is correlated to the length of the SFC
  When SFC are larger, there is more possibility for mutualisation and parallelism
Notes: Latency gap is the sum of the latency exceedance compared to the required one.

## Slide 32: Annexe 5 : Analyse de convergence
Afin de déterminer le nombre d’itérations, nous avons analysé sa corrélation avec le nombre de SFC
  Scénarios
    Nombre de scénario 6
    Nombre de SFC : {10, 15, 20}
    Infrastructure : {5, 9} nœuds
Nous fixons donc le nombre d’itération au nombre de SFC/2
Chart: Moyenne du taux de respect des latences
| 1 | Nombre de SFC/3 | Nombre de SFC/2 | Nombre de SFC | Nombre de SFC x 1,5 | Nombre de SFC x 2
Colonne1 | 0.7 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.73